# LOBA® CareRemover

pH-нейтральное средство универсального применения для генеральной очистки напольных покрытий.

| Артикул | 10065 |
| --- | --- |
| Упаковка: | 1 л, 10 л |
| GIS-код: | GG 60 |
| Уровень pH | 7,6 |

| Область применения: | Предназначено для водостойких покрытий: покрытого лаком паркета и напольных покрытий из пробки, ПВХ, полиолефина, каучука и линолеума. Не использовать для очистки асфальтовых покрытий. |
| --- | --- |
| Рекомендации по использованию: | Развести 1-3 л LOBA CareRemover в 10 л воды, протереть раствором покрытие, а затем обработать поверхность зеленым падом. По окончании удалить грязь и еще раз протереть поверхность чистой водой. |
| Состав: | Неионные тензиды - менее 5%, тринатрийнитрилотриацетат – менее 5%, ароматические вещества, лимонен. |
| Расход материала: | 1-2 л на 100 м² |
| Разбавители: | Вода. |
| Хранение и транспортировка: | Срок хранения – не менее 36 месяцев при температуре от +5 до +25°C. Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом. |